## Slide 1
《计算机控制系统》设计性实验
朴亨 孙天一

## Slide 2: 实验基本情况
实验成绩：10分
每次实验需要签到（共5次）
最终交1份《设计性实验报告》（打印版）

## Slide 3: 设计题目
题目1：孵化室温度控制系统设计
题目2：机柜温度控制系统设计
题目3：湿度控制系统设计
题目4：粮仓湿度控制系统设计
题目5：室内亮度控制系统设计
题目6：自动音量调节系统设计
题目7：定速巡航小车设计
各组严禁雷同，雷同0分
2人一组，自行分工
扫码抽题

## Slide 4: 实验目的
掌握不同被控对象的控制系统设计方法和基本思想，从工程实际角度设计题目，做到全面认知和理解实际工程与理论的区别，逐步建立工程设计思想，以提高系统设计技巧、方法和解决实际问题的能力。
首先了解和掌握被控制对象的特性
选择合理的传感器和执行器（包括量程、精度等）
对计算机控制系统接口的设计（包括存储器、键盘、显示等）
制定合理的、先进的控制算法和控制器（控制器如PID、自适应PID等）
结合控制系统的硬件系统特点进行软件设计
画出系统硬件原理图和软件框图
实现系统调试，最后完成设计任务

## Slide 5: 成品要求
现场演示（最后一节课）+1份实验报告
成品要求(体现在实验报告中)：
传感器、执行器选型（要有依据）
系统硬件原理图
软件流程图
控制系统框图
源程序（用Keil编写）

## Slide 6: 设计题目详解——题目1：孵化室温度控制系统设计
实验要求：利用实验箱资源完成以下功能
实时温度显示
控制孵化室内温度（灯亮度）
可设定目标温度
需有控制算法
思考：
室温传感器、保温灯如何选型？
室温
传感器
单片机
保温灯
显示器
键盘
DA转换
实验箱资源：
温度传感模块、DA模块、LED模块、显示模块(任选)、按键(任选)

## Slide 7: 设计题目详解——题目2：机柜温度控制系统设计
实验要求：利用实验箱资源完成以下功能
实时温度显示
控制机柜内温度（风扇转速）
可设定目标温度
需有控制算法
思考：
温度传感器、风扇如何选型？
温度
传感器
单片机
显示器
键盘
风扇
实验箱资源：
温度传感模块、步进电机、显示模块(任选)、按键(任选)

## Slide 8: 设计题目详解——题目3：烤箱湿度控制系统设计
实验要求：利用实验箱资源完成以下功能
实时湿度显示
控制烤箱内湿度（灯亮度）
可设定目标湿度
需有控制算法
思考：
湿度传感器、保温灯如何选型？
湿度
传感器
单片机
烘烤灯
显示器
键盘
DA转换
实验箱资源：
湿度传感模块、DA模块、LED模块、显示模块(任选)、按键(任选)

## Slide 9: 设计题目详解——题目4：粮仓湿度控制系统设计
实验要求：利用实验箱资源完成以下功能
实时湿度显示
控制粮仓内湿度（风扇转速）
可设定目标湿度
需有控制算法
思考：
湿度传感器、通风风扇如何选型？
湿度
传感器
单片机
显示器
键盘
通风风扇
实验箱资源：
湿度传感模块、步进电机 、显示模块(任选)、按键(任选)

## Slide 10: 设计题目详解——题目5：室内亮度控制系统设计
实验要求：
利用实验箱资源完成以下功能
实时亮度显示(电压)
控制日光灯亮度
可设定目标亮度
需有控制算法
思考：
光照传感器如何选型？
光照
传感器
单片机
日光灯
显示器
键盘
DA转换
AD转换
实验箱资源：
手动调压模块、AD模块、DA模块、LED模块、显示模块(任选)、按键(任选)

## Slide 11: 设计题目详解——题目6：自动音量调节系统设计
实验要求：
利用实验箱资源完成以下功能
实时分贝显示(电压)
控制喇叭音量
可设定音量
需有控制算法
思考：
声音传感器如何选型？
声音
传感器
单片机
喇叭
显示器
键盘
PWM
调制
AD转换
实验箱资源：
手动调压模块、AD模块、蜂鸣器模块、显示模块(任选)、按键(任选)

## Slide 12: 设计题目详解——题目7：定速巡航小车设计
实验要求：
利用实验箱资源完成以下功能
实时车速显示(电压)
控制电机转速
可设定目标车速
需有控制算法
思考：
速度传感器、电机如何选型？
速度
传感器
单片机
显示器
键盘
电机
AD转换
实验箱资源：
手动调压模块、AD模块、步进电机、显示模块(任选)、按键(任选)

## Slide 13: 设计题目详解——传感器选型
养鸡场室内温度测量时，温度传感器如何选型？
体温计
18B20
传感器选型依据：
测量对象和范围
精度和分辨率
响应时间和带宽
工作环境
尺寸和安装方式
输出信号类型
成本和可用性

## Slide 14: 设计题目详解——执行器选型
孵化室内的加热元件如何选型？
燃气灶
卤素保温灯
根据实际情况选取

## Slide 15: 设计题目详解——控制算法选择
1. 稳定性： 控制算法的选择应该能够维持系统在各种操作条件下的稳定性，防止不稳定振荡或震荡。
2. 快速响应： 一些应用要求系统对输入变化迅速做出响应，以维持输出在稳定值附近。
3. 精确性： 控制算法应能够确保输出与期望值之间的误差最小化。
4. 抗干扰性： 在电力系统中，常常受到各种干扰，例如电磁干扰、载波干扰等。
5. 效率： 控制算法的复杂度和计算成本也是考虑的因素。
思考：
汽车速度控制系统响应时间为10分钟，是否可行？

## Slide 16: 实验箱操作——准备工作
连接线清点：
排线×4 数据线×1 黄色连接线×16 绿色连接线×10 红色连接线×2
黑色连接线×2

## Slide 17: 实验箱操作——准备工作
1、打开电源开关
2、连接烧录器
计算机
USB接口

## Slide 18: 实验箱操作——编程

## Slide 19: 实验箱操作——编程
新建工程

## Slide 20: 实验箱操作——编程
选择单片机型号

## Slide 21: 实验箱操作——编程

## Slide 22: 实验箱操作——编程
新建文件

## Slide 23: 实验箱操作——编程
保存文件
思考：如何保存工程？

## Slide 24: 实验箱操作——编程
命名为 xxx.c

## Slide 25: 实验箱操作——编程
将.c文件加入工程

## Slide 26: 实验箱操作——编程
建立工程正确，此处的状态、点击编译

## Slide 27: 实验箱操作——编程

## Slide 28: 实验箱操作——编程
新建工程的另一个方法：找一个现有工程，直接改写

## Slide 29: 实验箱操作——程序烧写（改）
点击“打开文件（Flash）”按钮找到HEX文件，
然后点击“写Flash”按钮，程序将烧录到MCU当中。
对于其它的功能，也可以进行操作。如：先选取“擦除芯片”、“编程Flash”，然后点击“自动编程”，刚系统会自动依次进行“擦除芯片”、“编程Flash”的操作。

## Slide 30: 实验箱操作——传感器
DS18B20单线温度传感电路
《实验指导书》实验十七

## Slide 31: 实验箱操作——传感器
湿度检测电路
《实验指导书》实验十八

## Slide 32: 实验箱操作——传感器
ADC0809模数转换电路
《A实验指导书》实验十三
AD模块读取调压模块电压
(光照、声音、速度传感)

## Slide 33: 实验箱操作——执行器
八位独立LED电路
DAC0832数模转换电路
DA模块驱动LED
《实验指导书》实验十四
需要实现亮度的调节（不是亮灭）

## Slide 34: 实验箱操作——执行器（改）
有源蜂鸣器电路
PWM驱动蜂鸣器
《实验指导书》实验六
需要实现音量调节
（不是响或不响）

## Slide 35: 实验箱操作——执行器
步进电机及驱动电路
《实验指导书》实验二十二
需要实现转速的调节（不是停或转）

## Slide 36: 实验箱操作——显示
八位8段码LED数码管电路
LCD12864点阵液晶屏显示电路
《实验指导书》实验二十三
《实验指导书》实验二十六

## Slide 37: 实验箱操作——按键
矩阵键盘带中断输出电路
八位轻触按键电路
《实验指导书》实验二十九
《实验指导书》实验二十七
需要实现更改设定值的功能

## Slide 38: 实验箱操作——资源
《计算机控制系统设计性实验指导书》位置：
桌面\1.计算机控制系统\
例程位置：
桌面\1.计算机控制系统\实验箱资料\MCS51-AT89S52\PROJECT

## Slide 39
下课后，请整理连接线，关闭计算机，关闭实验室电源！
实验室环境维护靠大家！！！